المستوى: الثالثة متوسط

01- الطاقة الكهربائية في الدارة الكهربائية

النشاط الأول : كيف أحسب الطاقة الكهربائية ؟

تبين الوثيقة 1 ص 108 دلالات كهربائية لبعض الأجهزة كتب عليها استطاعة التحول ( P )

إليك بعض الأجهزة الكهربائية في الجدول التالي أحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة في كل جهاز بالواط ساعي و ذلك عند اشتغالهم لمدة 2 ساعة بتطبيق العلاقة

| الطاقة المستهلكة ( E ) Wh | الزمن ( t ) h | استطاعة التحول ( P ) Watt | الجهاز |
| --- | --- | --- | --- |
| 700 | 2 | 350 | فرن كهربائي |
| 150 | 2 | 75 | مصباح كهربائي |
| 2400 | 2 | 1200 | مجفف الشعر |

نتيجة :  من خلال قيم ( E ) لكل جهاز نجد الجهاز الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية هو مجفف الشعر

02 استطاعة التحول الكهربائي

النشاط الثاني : هل تختلف المصابيح في إضاءتها ؟

لدينا مصباحي دراجة أحدهما يحمل الدلالة( 6 V , 12 W)  , و الآخر ( 6 V , 6 W)

أيهما يمثل المصباح الأمامي و أيهما يمثل المصباح الخلفي ؟ و لماذا ؟

| المصباح الخلفي | المصباح الأمامي | المصباح |
| --- | --- | --- |
| 6 V , 6 W | 6 V , 12 W | الدلالةالمناسبة |
| أقل إضاءة | أكثر إضاءة | الملاحظة |
| لفت الانتباه من الخلف | رؤية جيدة للطريق في الليل | السبب |

التعليل : المصباح الأمامي و الخلفي لهما نفس التوتر ( 6 V) لكن يختلفان في استطاعة التحول الكهربائي حيث الذي لديه أكبر استطاعة يحول طاقة أكبر و بالتالي نتحصل على إضاءة أكبر

ملاحظة :

تقاس استطاعة التحول الكهربائي مباشرة بجهاز يسمى الواط متر و رمزه النظامي   هو

03 – مفهوم التوتر الكهربائي

النشاط الثالث : هل للتوتر الكهربائي تأثير على إضاءة المصباح ؟

تجربة : أحضر مصباحين الأول ( 0.1 A –  3.5 V )  و الثاني ( 0.1 A – 6 V ) و عمودين كهربائيين ( 4.5 V)  و  ( 6V)  و مقاومة متغيرة .

حقق بكل مصباح دارة كهربائية ( الوثيقة 3 ص 109 ) أغلق القاطعة  وغير بالمقاومة للحصول على الشدة المطلوبة           ( 0.1A) .

* قارن بين إضاءة المصباح الأول و الثاني ؟

| إضاءة المصباح الثاني ( 0.1 A – 6 V ) | إضاءة المصباح الأول ( 0.1 A – 3.5 V ) | البطارية |
| --- | --- | --- |
| توهج ضعيف | توهج شديد | البطارية ( 4.5V) |
| توهج شديد | توهج أشد | البطارية ( 6V) |

*	الاستنتاج:

*	نستنتج أن للتوتر الكهربائي علاقة بتوهج المصباح.

*	للتوتر الكهربائي تأثير على توهج المصباح

04- العلا قة P = U.I

النشاط الرابع : أي علا قة بين الاستطاعة و شدة التيار ؟

خذ عدة مصابيح ذات الدلالة المشتركة ( 6V)  و مختلفة الدلالات الأخرى و لتكن ( 0.5W – 2W – 6W ) .

اربط مصباحا في كل مرة مع بطارية أعمدة ( 6V) و مقياس أمبير

*	سجل قيمة شدة التيار المارة في كل مصباح ثم أحسب القيمة  ( P/I)  و ماذا تلاحظ  ؟

| الملاحظة | النسبة ( P/I) | شدة التيار A ( I) | استطاعة التحول W ( P) | المصباح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نلاحظ أن النسبة ( P/I) متساوية و مساوية للتوتر الكهربائي للمصباح | 6 | 12 A | 0.5 W | المصباح 1 – 0.5 W |
|  | 6 | 3 A | 2 W | المصباح 2 – 2 W |
|  | 6 | 1 A | 6 W | المصباح 3 – 6 W |

*	الاستنتاج :

*	نستنتج أنه توجد علاقة تربط بين المقادير الكهربائية الثلاثة (  P , U , I) و هي :

# Text boxes

الكفاءة:  *  يقيس التوتر الكهربائي باستخدام الفولط متر و متعدد القياسات , يعرف رتبة المقدارين ( P) ( U )

الطاقة في الدارة الكهربائية